## Slide 1: AGGIORNAMENTO STATO DEI LAVORI

## Slide 2: Andamento prezzi, pompaggio e turbinaggio bacino superiore
Chart: Andamento scenario 1 per prezzi, turbina e pompa

## Slide 3: Più nel dettaglio… pompiamo a prezzi bassi e turbiniamo a prezzi alti
Chart: Andamento scenario 1 per prezzi, turbina e pompa

## Slide 4: Cosa è stato fatto
Implementato il caso italiano
Realizzato uno script per stampare i risultati e fare grafici (volume_plot)
Impostato un vincolo: possiamo turbinare e pompare ma il volume minimo non può scendere sotto il 20% del volume massimo dei bacini

## Slide 5: Volume bacino con vincolo V_min >= 20% V_max
Chart: Volume bacini Mm3

## Slide 6: Trattazione efficienza
Essendo un problema di medium term si potrebbe fissare l’efficienza ad inizio settimana e tenerla costante per tutta la settimana. Dunque la funzione efficiency verrà inserita…

## Slide 7: Come pensavo di procedere…
Di noti abbiamo i volumi e le quote a cui si trovano i due bacini. Come dati di output abbiamo i volumi del bacino all’inizio di ogni settimana. Dunque tramite interpolazione lineare è possibile associare ad ogni volume un determinato salto.
Noto il salto e note le curve delle turbine andiamo ad interpolare i valori tabulati per determinare l’efficienza a cui lavora la turbina.
Problema: l’efficienza è funzione anche della portata d’acqua. Quindi non so se presa l’efficienza per interpolazione sul salto andare ad interpolare a sua volta la portata nella tabella.

## Slide 8: Cosa si dovrà cambiare nel codice?
- Bisognerà creare una nuova tabella su HydroSyst.dat
Bisognerà scrivere la funzione efficiency
Bisognerà aggiornare ogni volta che gira il cosice per la settimana la funzione ReadHydroData dove viene calcolata l’effcienza

## Slide 9: Cosa si dovrà cambiare nel codice?

## Slide 10: Cosa si dovrà cambiare nel codice?
- Il return della funzione è HydroData che è una struttura e dunque non è mutabile. Dunque bisognerà modificarla in una «mutable struct HydroData»